## Slide 1
Вебинар. Минимизация затрат на электроснабжение предприятий
Energo.blog

## Slide 2
«Бумажно-денежная» схема поставки э/э
Розничный рынок
электроэнергии
Оптовый рынок
электрической
энергии и мощности
«Физическая» схема поставки э/э
Предприятие в структуре электроэнергетики
Energo.blog
2
Субабоненты
Транзитники
Гарантирующий поставщик / Энергосбытовая организация
Сетевая организация
Генерирующие компании
Энергосбытовая организация
Инфраструктура
(Ассоциация «НП Совет рынка», АО «АТС»,
АО «ЦФР», АО «СО ЕЭС»)
Генерирующие компании
Сетевая организация
Предприятие
Субабоненты / Транзитники
Лицензия
Предприятие

## Slide 3
4,6 ЦК
3,5 ЦК
Составляющие конечной цены электроснабжения
Energo.blog
3
Генерирующие компании
Сетевая организация
Предприятие клиент ГП
Гаранти-рующий поставщик
Электрическая энергия – товар
Оплачивается исходя из объема потребленной э/э (определяется по приборам учета)
Мощность – товар Оплачивается по объемам фактически потребленной мощности (рассчитывается по алгоритму исходя из почасовых объемов потребления э/э)
Услуги по передаче э/э.
Оплачиваются по одноставочному или двухставочному тарифу
Услуги инфраструктурных организаций Оплачиваются исходя из факта потребления э/э
Инфра-структура
Энерго-сбытовая организация
Предприятие клиент ЭСО
Электрическая энергия: э/э + услуги по передаче + инфраструктура + услуги по сбыту
Мощность: мощность
Электрическая энергия: электрическая энергия + услуги по передаче (потери) + инфраструктура + услуги по сбыту
Мощность: мощность + услуги по передаче (содержание электрических сетей)
1,2 ЦК
Электрическая энергия: э/э + мощность + услуги по передаче + инфраструктура + услуги по сбыту
Согласно условиям договора

## Slide 4
Неравномерность профиля нагрузки
Требуется переоформления документов о технологическом присоединении
Максимальная мощность
менее 670 кВт.
от 670 кВт.
Выбор наиболее экономически эффективной ценовой категории ГП
Energo.blog
4
Рассчитать объемы сетевой и покупной мощности (нужны почасовки)
Убедиться, что отсутствует превышение максимальной мощности
не указана в кВт.
Определить наиболее экономический эффективный тариф на передачу электроэнергии (одноставочный или двухставочный)
Сравнить эффективность 3/4 ЦК с 1 ЦК
Расчеты целесообразно актуализировать после каждого изменения тарифов на услуги по передаче РЭК
(не реже 1 раза в год)
Стоимость услуг по передаче
Равномерная нагрузка
Значительные изменения нагрузки
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Потребители, подключенные к:
шинам электростанций
сетям ПАО «ФСК ЕЭС»
Только 4,6 ЦК

## Slide 5
Уровень напряжения
Energo.blog
5
ПС «Старая» 35/6
ПС «Транзитная» 220/110/10
ЛЭП 10 кВ
ПС «Новая» 110/10
Потребитель
СН2, вх. сети 10 кВ
ВН, вх. сети 10 кВ
СН1, вх. сети 6 кВ
или
ФСК,
вх. сети 110 кВ
ВН,
вх. сети 10 кВ
Пример: Вологодская область | Услуги по передаче (одноставочный тариф), руб/МВтч | Конечный тариф (1 ЦК от 150 до 670 кВт март 2018), руб/МВтч
ВН (110 кВ и выше) | 1 210 | 3 647
СН1 (35 кВ) | 3 010 | 5 440
СН2 (от 1 до 20 кВ) | 3 022 | 5 659
НН (0,4 кВ) | 4 420 | 6 852
Уровень напряжения определяется по границе балансовой принадлежности, которая совпадает с границей участка, если иное не установлено соглашением сторон
Если оплата услуг по передаче осуществляется в соответствии с действующим законодательством, перейти на более высокий уровень напряжения можно только осуществлением технологического присоединения
При опосредованном технологическом присоединении нужно «проследить» как подключено оборудование к сетям сетевой организации
Не оплачивать услуги по передаче возможно только если:
Потребитель и производитель электроэнергии НЕ подключены к внешней электрической сети
Если потребителю электроэнергии также принадлежит генерирующее оборудование и сети, соединяющие его с энергопринимающими устройствами
Сдав в аренду питающие электрические сети, потребитель может «оказаться» на более низком уровне напряжения

## Slide 6
Индивидуальные (согласно условиям договора)
Стандартизованные (закрепленные законодательно)
Переход на электроснабжение к энергосбытовой организации
Energo.blog
6
АИИС КУЭ, соответствующая требованиям ОРЭМ
требования:
Присоединенная мощность более
750 кВА
(годовое потребление более 7 000 МВтч)
Потребитель Гарантирующего поставщика может:
Присоединенная мощность не менее
20 МВА
(годовое потребление сотни тыс. МВтч)
Самостоятельно осуществлять электроснабжение с оптового рынка электроэнергии и мощности
Перейти на электроснабжение к Энергосбытовой организации – субъекту оптового рынка электроэнергии
(«выйти на ОРЭМ»)
ИЛИ
2,3-2,7 млн. руб. за 2 точки поставки
+ 0,2-0,3 млн. руб. за каждую следующую точку поставки
Условия обслуживания
Гарантирующий поставщик
Энергосбытовая организация
больше возможностей / больше рисков
!
!
Определение экономической эффективности перехода на электроснабжение к энергосбытовой организации
Выбор энергосбытовой организации
Выбор исполнителя по договору на создание АИИС КУЭ
Заключение договора энергоснабжения и договора создания АИИС КУЭ
Регистрация группы точек поставки и получение допуска к торгам
Расторжение договора с гарантирующим поставщиком
Проверка выставляемой ЭСО стоимости электроснабжения
Процедура перехода потребителя от гарантирующего поставщика к энергосбытовой организации

## Slide 7
Прогноз часов пиковой нагрузки региона – elira.pro
Изменение профиля нагрузки предприятия
Energo.blog
7
Объем покупной мощности = среднее за месяц из значений потребления предприятия в часы пиковой нагрузки, в которые наблюдалось максимальное совокупное потребление по субъекту Российской Федерации, в котором находится предприятие
Объем сетевой мощности = среднее за месяц из максимальных значений потребления предприятия в часы пиковой нагрузки
Будний день N
Будний день 1
Объем потребления, кВтч
Час суток
утренние часы пик
вечерние часы пик
Максимальное потребление в часы пиковой нагрузки
Час, участвующий в расчете сетевой мощности
Час, участвующий в расчете покупной мощности
Потребление предприятия в час максимального потребления региона
Определяется АО «АТС»
Будний день …
Объем потребления, кВтч
Час суток
Уменьшение объема сетевой мощности
Уменьшение объема покупной мощности
После изменения профиля нагрузки целесообразно провести расчеты по выбору варианта тарифа на передачу
Будний день …
Объем потребления, кВтч
Час суток
утренние часы пик
вечерние часы пик
Уменьшение объема покупной мощности

## Slide 8
Действия
Штрафные санкции
Energo.blog
8
Риски
Просроченная задолженность
Не допускать образования просроченной задолженности
Пеня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ
Ограничение режима потребления
+
Превышение максимальной мощности
Ограничение режима потребления
Контроль потребляемой мощности.
При необходимости технологическое присоединение (увеличение максимальной мощности)
Безучетное потребление
Оплата стоимости безучетного потребления исходя из максимальной мощности
Своевременная поверка, замена приборов учета
Безучетное потребление +
превышение максимальной мощности
Оплата стоимости безучетного потребления исходя из допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля)
Бездоговорное потребление
(для клиентов ЭСО)
Оплата стоимости бездоговорного потребления исходя из допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля)
Контроль за работой ЭСО
Контроль потребляемой мощности.
Своевременная поверка, замена приборов учета
Наличие субабонентов
Энергосбытовая деятельность без лицензии.
Штраф от 500 тыс. руб.
Расторжение договоров с субабонентами
Получение лицензии
ИЛИ

## Slide 9
Рекомендуемые действия потребителей для минимизации затрат на электроснабжение
Energo.blog
9
Определять наиболее экономически эффективную ценовую категорию
Потребитель ГП
Проверять выставленную ЭСО стоимость электроснабжения
Потребитель ЭСО
Не реже 1 раза в год
Сверять ее с наиболее экономически эффективной ценовой категорией ГП
Не реже 1 раза в квартал
Оценивать целесообразность перехода на электроснабжение к ЭСО
Каждые 1-3 года
Проверить обоснованность оплаты услуг по передаче по уровню напряжения
Избегать штрафных санкций
Рассмотреть возможность снижения объекта потребления:
в часы пиковой нагрузки региона (для уменьшения покупной мощности)
в часы максимума Системного оператора (для уменьшения покупной и сетевой мощности)
Если профиль потребления будет изменен – актуализировать расчет по выбору ценовой категории / варианта тарифа на передачу

## Slide 10
Спасибо за внимание!
Energo.blog
Артем Туксин
tuksin@energo.blog